实践操作考试的项目及评分指导书

| 项 目 | 1级 | 2级 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分 NDT器材的知识 1) 设备系统的控制和校验 2) 调整的验证 | 10 10 | 5 5 |
| 第二部分 NDT方法的应用 1) 试件的准备（例如表面状况）、包括目视检查 2) 对于2级, NDT技术的选择和操作条件 3) NDT设备、仪器的调整 4) 检测的完成 5) 检试后的（例如退磁、清洁、保存或维护） | 5 15 10 5 | 2 7 5 5 1 |
| 第三部分缺陷的探测和报告 1) 规定应作出报告的缺陷的检出 2) 缺陷特征（类型、位置、取向、表现出来的大小尺寸等） 3) 按照法规、标准、技术条件的评价（评级） 4) 检测报告（*检测结果报告-1级和检测报告-2级、包括评定） | 20 15 10 | 15 15 15 10 |
| 第四部分（申请2级人）编写“指导书” 1) 简介（范围、参照文件、状况、检测地点、时间等） 2) 指定检测人员 3) 应用的设备、仪器, 包括调整 4) 产品需检测的部位（说明或草图）和检测的目的 5) 检测条件, 包括检测准备 6) 应用于检测的细则说明 7) 检测结果的记录 8) 检测结果的报告 |  | 1 1 3 2 2 3 2 1 |
| 总分 | 100 | 100 |
| 注1: 应考人未能作出第三部分试件检测报告时, 第三部分的成绩为零。 注2: 第四部分的成绩应不低于10.5分 |

- 括号中的词句系笔者自加

1、2级实际操作考试试件的数量

试件最少数量

| 方法/级别 产品门类 | UT1 | UT1 | RT1 | RT2 | MT1 | MT2 | PT1 | PT2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铸 件 | 2 | 2 | 2 | 2+12 射线照相 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 锻 件 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 焊 件 | 2 | 2 | 2 | 2+12 射线照相 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 拉制件 (管、型材) | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 对于RT考试, 1、2级应考人至少须拍摄二个试件射线照相。持有1级证书的 2级应试人, 则至少须拍摄一个试件。 |
| 同时申请 二个以上产品门类者 | 1) 实践操作考试应包括不少于3个的试件。 2) 对于射线照相的辨认, 每一产品门类不应少于8张。 |